| Причина неисправности Метод устранения |
| --- |
| Полубоксовое сцепление Проявляется недостаточным ускорением при резком нажатии на педаль управления дроссельными заслонками, ощущается при этом потеря мощности при движении на подъем; возрастает расход топлива, двигатель перегревается |
| 1 . Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска | 1 . Тщательно промыть уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо их протереть. Сильно замасленный ведомый диск заменить или приклепать новые фрикционные накладки. Устранить причину замасливания |
| 2. Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска | 2. Заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе |
| 3. Повреждение или заедание привода выключения сцепления | 3. Устранить причины, вызывающие заедание |
| Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет») Проявляется затрудненным переключением передач переднего хода, Передача заднего хода включается с шумом |
| 1. Неправильная установка, ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска | 1 . Заменить фрикционные накладки новыми, проследить за правильностью установки заклепок, проверить торцевое биение диска |
| 2. Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) | 2. Выправить ведомый диск или заменить новым |
| 3. Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | 3. Прошлифовать рабочую поверхность маховика или заменить его новым. При задире поверхности нажимного диска заменить кожух с нажимным диском в сборе |
| 4. Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач | 4. Очистить шлицы, нанести на них свежую смазку ЛСЦ-15. При значительном износе или повреждении шлицев заменить диск и (или) первичный вал коробки передач |
| 5. Перекос или коробление нажимного диска | 5. Заменить кожух с нажимным диском в сборе |
| 6. Заедание переднего подшипника первичного вала коробки передач | 6. Смазать подшипник или заменить новым |
| Дерганье при движении автомобиля и при трогании с места, несмотря на плавное включение сцепления |
| 1 . Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска | 1 . Заменить ведомый диск в сборе новым |
| 2. Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок, маховика и (или) нажимного диска | 2. Заменить ведомый диск новым |
| 3. Повреждение или ослабление крепления подушек подвески силового агрегата, размягчение резиновых деталей подвески | 3. Исключить повреждение или ослабление, заменить резиновые детали подвески силового агрегата |
| 4. Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач | 4. Заменить подшипник |
| 5. Деформация ведомого диска | 5. Выправить диск или заменить его новым |
| 6. Перекос нажимного диска из-за деформации кожуха при неправильном монтаже сцепления в сборе на маховик двигателя | 6. Заменить нажимной диск с кожухом в сборе новым |
| 7. Ослабление крепления накладок ведомого диска вследствие неплотности клепки | 7. Заменить дефектные заклепки, если накладки не изношены; в случае сильного износа заменить накладки или ведомый диск в сборе |
| 8. Заедание в приводе выключения сцепления | 8. Устранить причины, вызывающие заедание. Заменить поврежденные детали |
| Рывки и удары в трансмиссии автомобиля при трогании с места, несмотря на плавное включение сцепления |
| 1 . Износ деталей гасителя крутильных колебаний | 1. Заменить ведомый диск |
| 2. Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний | 2. Заменить ведомый диск |
| 3. Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска | 3. Прошлифовать маховик или заменить новым, заменить кожух с нажимным диском в сборе |
| 4. Деформация ведомого диска | 4. Выправить диск или заменить его новым |
| 5. Большой износ или образование трещин на фрикционных накладках ведомого диска | 5. Заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе |
| 6. Замасливание фрикционных накладок ведомого диска | 6. Тщательно промыть уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протереть их. Устранить причину замасливания |
| Дребезжание, стук или шум при включении сцепления |
| 1 . Износ деталей гасителя крутильных колебаний | 1 . Заменить ведомый диск |
| 2. Износ окон под пружины гасителя крутильных колебаний в ведомом диске, ступице и пластине демпфера | 2. Заменить ведомый диск |
| 3. Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний | 3. Заменить ведомый диск |
| 4. Деформация ведомого диска | 4. Выправить диск или заменить новым |
| 5. Большой или неравномерный износ шлицев ступицы ведомого диска или первичного вала коробки передач | 5. Заменить ведомый диск и, если необходимо, первичный вал коробки передач |
| 6. Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач | 6. Заменить подшипник |
| Повышенный шум при выключении сцепления |
| Износ, повреждение или утечка смазочного материала из подшипника выключения сцепления | Заменить подшипник |