| Крышки коренных подшипников |
| --- |
| 1.1/1. 2л | 4 Н.м+90' |
| 1.4/1. 6 л | 80Н.М |
| Трубка для вентиляции на картере двигателя (1.4/1 .6 л) | 23Н.М |
| Опоры двигателя на картере (1 .4/1 .6 л) | 60Н.м |
| Болты головки цилиндров: |
| 1.1 /1.2 л | ЗН,м+90+90° |
| 1.4/1. 6 л | 40Н.м+90°+90° |
| Головка цилиндров на картере сбоку (1 .4/1 .6 л) | 30Н.м |
| Корпус распределительного вала на головке (1.4/1 .6 л) | 28Н.М |
| Узел коллектора на головке (1 .4/1 .6 л) | 25Н.М |
| Опора выпускного коллектора на картере двигателя | 29Н.М |
| Шатунные подшипники |
| 1.1 и 1.2л | 41Н.м |
| 1 .4 и 1 .6 л | 51 Н.м |
| Болты маховика: |
| 1.1 и 1.2л | 44Н,м |
| 1 .4 и 1 .6 л | 8ЗН.м |
| Шестерня на коленчатом вале: |
| 1.1 и 1.2л | 100Н.м |
| 1 .4 и 1 .6 л | 155Н.М |
| Шестерня привода распределительного вала: |
| 1.1 и 1.2л | 70Н.М |
| 1.4 и 1.6л | 83Н.М |
| Фланцы переднего и заднего сальников (1.1/1.2 л) | 10Н.м |
| Крышки подшипников распределительного вала (1.1/1 ,2л): |
| Болты М8х 1.25 мм | 20Н.М |
| болты М8 | 10Н.М |
| Головка натяжителя ремня (1.1/1 .2 л) | 28Н.М |
| Опора на креплении натяжителя ремня (1.4/1. 6 л) | 25Н.М |
| Шестерня дополнительного приводного вала (1 .4/1 .3 л) | 8ЗН.м |
| Трубка охлаждающей ходкости на водяном насосе (1.1 /1.2 л) | 10Н.м |
| Крышка головки цилиндров (1 .1/1 .2 л) | 8Н.м |
| Болты водяного насоса (1.1 /1.2 л) | 8Н.м |
| Гайка водяного насоса (1.1/1.2 л) | 10Н.м |
| Шкив генератора (1.1/1.2 л) | 25Н.м |
| Крышка масляного насоса (1 .1/1 .2 л) | 7Н.м |
| Крепления масляного поддона на блоке (1.1/1.2 л) | 10Н.м |
| Крепления масляного поддона на фланце сальника (1.1/1.2 л) | 10Н.м |
| Масляный насос на картере двигателя (1 .4/1 .6 л) | 25Н.М |
| Генератор на блоке цилиндров (1.1/1.2 л) | 60Н.м |
| Водяной насос на блоке цилиндров (1.4/1.6 л) | 25Н.м |
| Генератор на блоке цилиндров (1.4/1 .6 л) | 50Н.м |
| Регулировочная скоба для регулировки клинового ремня на водяном насосе (1.4/1 .6 л) | 20Н.М |
| Гайка генератора (1.4/1.6 л) | 50Н.м |
| Генератор на консоли 1,4/1 .6л) | 50Н.м |
| Крепления (опоры) двигателя (1.1/1. 2л): |  |
| гайки М 10 | 60Н.м |
| гайки М 8 | 25Н.м |
| Болт М 10 | 60Н.м |
| резиновая опора на кронштейне | 60Н.м |
| Корпус дроссельной заслонки на коллекторе (1.1/1.2 л) | 7Н.м |
| Впускной коллектор на головке цилиндров (1.1 /1,2 л) | 27Н.м |
| Опора троса " газа* на впускном коллекторе (1,1 Л .2л) | 25Н.м |
| Накидная гайка вакуумного трубопровода для усилителя тормозов | 35Н.М |
| Корпус дроссельной заслонки на коллекторе (1 .4/1 .6 л) | 7Н.м |
| Гайка на вале регулировки "газа" (1 .4/1 .6 л) | 25Н.м |
| Гайка крепления турбонагнетателя | 29Н.М |
| Трубка охлаждающей жидкости на креплении турбонагнетателя (1.4 л): |  |
| накидная гайка | 40Н.М |
| болт | 25Н.м |
| Трубка охлаждающей жидкости на блоке (1 .4 л) | 25Н.М |
| Свечи зажигания | 27Н.М |
| выключатель контрольной лампы давления масла (1 .4 л) | 32Н.М |
| Датчик температуры масла (1.4/1.6 л)-М14 | 50Н.М |
| Датчик давления масла | 37Н.м |
| Датчик температуры | 34Н.м |
| Выпускной коллектор (1 .1/1 ,2 л) | 24Н.м |
| Фланец на выхлоп ной трубе | 24Н.М |
| Выхлопная труба на поперечной балке (1.1/1.2 л) | 27Н.М |
| Выхлопная труба на подвеске (опоре) | 27Н-М |
| Лямбда- зонд | 53Н.М |
| Заглушка для трубопровода измерения СО | 60Н.м |
| Задняя выхлопная труба на катализаторе (1.1 /1.2 г) | 24Н.М |
| Задний теплозащитный? щиток | 8Н.м |
| Передняя труба на катализаторе | 24Н.М |
| Катализатор на задней трубе | 40Н.м |
| Теплозащитный щиток на консоли стояночного тормоза | 16Н.М |