| Причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- |
| Увеличенный ход тормозной педали |
| 1. Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы | 1. Выявить причину течи и устранить заменой поврежденных деталей или подтяжкой резьбовых соединений. Прокачать гидропривод тормозной системы |
| 2. Проникновение воздуха из-за отсутствия жидкости в бачке главного цилиндра | 2. Залить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня и прокачать гидропривод |
| 3. Неудовлетворительная работа манжет главного цилиндра | 3. Заменить главный цилиндр и заменить дефектные детали |
| Самопроизвольное торможение автомобиля |
| 1. Неправильная регулировка вакуумного усилителя | 1 . Отрегулировать усилитель |
| 2. Засорение отверстия в крышке бачка главного цилиндра | 2. Прочистить отверстие |
| 3. Не полное возвращение тормозной педали назад после отжимания | 3. Снять тормозную педаль и очистить ее ось от грязи, следов коррозии, зачистить заусенцы у пластмассовых втулок, вставленных в отверстие педали. Заменить оттяжную пружину педали |
| 4. Разбухание манжет главного и колесного цилиндров | 4. Слить тормозную жидкость и промыть гидропривод свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали. Залить в систему рекомендованную тормозную жидкость |
| 5. Засорение компенсационных отверстий главного цилиндра | 5. Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки. Прочистить мягкой проволокой 0 0,6 мм компенсационные отверстия |
| 6. Перекрытие компенсационных отверстий кромкой манжеты из-за неполного отхода поршня назад, или полностью отпущенной педали, или из-за разбухания манжеты | 6. Разобрать главный цилиндр, промыть детали свежей тормозной жидкостью. Собрать главный цилиндр и убедиться, что поршни энергично отходят назад, освобождая компенсационные отверстия |
| Нагрев барабана заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса |
| 1. Ослабление или поломка стяжной пружины колодок | 1 . Заменить пружину |
| 2. Невозвращение колодок в расторможенное состояние из-за разбухания манжет колесного цилиндра | 2. Снять тормозной барабан колодки, вывернуть поршни из колесного цилиндра. Тщательно промыть детали колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью и заменить поврежденные манжеты |
| 3. Перекос колодок из-за нарушения положения опорных стоек вследствие деформации щитов | 3. Снять тормозной барабан и колодки и выправить щиты с опорными стойками до параллельного положения колодок тносительно барабана |
| 4. Чрезмерно натянуты приводы стояночной тормозной системы | 4. Отрегулировать натяжение щитов |
| 5. Неправильная регулировка длины распорной планки | 5. Отрегулировать длину распорной планки в соответствующем заднем тормозном механизме |
| Нагрев тормозного диска переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания |
| 1 . Заедание колодок из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей суппорта | 1 . Снять колодки. Опорные поверхности колодок суппорта очистить, допускается для удаления загрязнений применение уайт-спирита с последующей промывкой мыльной водой и просушкой струей сжатого воздуха |
| 2. Заклинивание поршней из-за загрязнения в цилиндрах скобы | 2. Снять скобу, удалить загрязнение, грязезащитные чехлы заменить |
| При торможении автомобиль заносит или уводит в сторону |
| 1. Загрязнение или замасливание накладок тормозных колодок | 1 . Очистить тормозной механизм от грязи и масла. Колодки с замасленными накладками заменить либо тщательно очистить поверхности накладок и промыть горячей водой с мылом волосяной щеткой. Установить и устранить причину замасливания колодок (проверить состояние манжеты в ступицах колес, а также состояние манжет поршней колесных цилиндров) |
| 2. Засорение трубопроводов или шлангов, подводящих жидкость к колесным цилиндрам на одной из сторон автомобиля | 2. Разобрать и промыть трубопроводы, шланги и соединительные муфты спиртом или свежей тормозной жидкостью, продуть сухим сжатым воздухом, при необходимости упомянутые детали заменить |
| 3. Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормозного механизма | 3. Снять барабан и зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан |
| 4. Задние колеса блокируются раньше передних из-за неправильной регулировки регулятора давления | 4. Отрегулировать регулятор давления |
| 5. Неплотное прилегание шарика в гнезде | 5. Регулятор давления разобрать, легкими ударами молотка через оправку уплотнить шарик в гнезде клапана |
| 6. Разрушилась манжета большой ступени поршня | 6. Регулятор давления разобрать, заменить поврежденную манжету |
| 7. Отсутствие герметичности между полостями регулятора из-за разрушения уплотнений между полостями | 7. Регулятор давления разобрать, промыть все детали, заменить поврежденные уплотнения |
| Для торможения автомобиля требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль |
| 1 . Загрязнение или замасливание накладок тормозных колодок | 1 . Очистить тормозной механизм от грязи и масла, колодки с замасленными накладками заменить либо тщательно очистить поверхности накладок и промыть горячей водой с мылом волосяной щеткой. Установить и устранить причину замасливания колодок (проверить состояние манжет в ступицах колес, а также состояние манжет поршней колесных цилиндров) |
| 2. Плохое прилегание тормозных накладок к рабочей поверхности тормозных барабанов | 2. Опилить выступающие места накладок напильником. Новые накладки не опиливать, так как после около 500 км пробега они прирабатываются |
| 3. Повреждена диафрагма усилителя | 3. Заменить Диафрагму |
| 4. Повреждена наружная манжета главного цилиндра | 4. Заменить манжету |
| 5. Повреждена или загрязнена манжета корпуса поршня усилителя | 5. Заменить манжету, корпус поршня усилителя очистить от грязи и смазать |
| 6. Повреждена поверхность корпуса поршня усилителя | 6. Разобрать усилитель, корпус поршня заменить, усилитель собрать и отрегулировать |
| 7. Повреждено уплотнительное кольцо крышки усилителя | 7. Снять главный цилиндр, заменить уплотнительное кольцо крышки усилителя |
| 8. Нарушена герметичность уплотнения обратного клапана усилителя | 8. Заменить резиновое уплотнение |
| 9. Затруднительное перемещение поршней в цилиндрах скоб переднего тормозного механизма при чрезмерном загрязнении «зеркала» цилиндров или разбухании манжет из-за попадания минеральных масел | 9. Разобрать скобы и заменить поврежденные детали, зачистить поверхности цилиндров |
| Слабое действие привода стояночной «тормозной системы |
| 1. Вытягивание и ослабление тросов привода | 1. Отрегулировать натяжение тросов |
| 2. Заедание заднего троса в направляющих трубках щитов задних тормозных механизмов | 2. Отсоединить трос, прочистить направляющие трубки и смазать ветви троса, после установки троса убедиться в его свободном перемещении в трубках |

Определение технического состояния тормозного управления

Общая оценка технического состояния тормозного управления

Технически исправное тормозное управление обеспечивает равномерное, без заноса, торможение автомобиля. При торможении со скорости 50 км/ч на горизонтальном участке автомобильной дороги с сухим бетонным покрытием тормозное управление должно обеспечивать замедление 8 м/с2 при усилии на тормозной педали около 400 Н (40 кгс). Рабочий ход педали при этом не должен превышать 100 мм.

Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне не менее 25%, при этом рукоятка механизма 4 (см. рис. 62) должна переместиться не более чем на шесть щелчков.